Утверждаю:

Генеральный директор МУП «Курганводоканал» -

_________________ П.М. Кожевников

«13» марта 2012 г.

№  5  ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН

НА ПОСТАВКУ СТЕРИЛИЗАТОРА ГК-100-3

Запрос цен № КВК-5 от 13.03.2012 г.

- Заказчик и Организатор МУП «Курганводоканал» 640018, Курганская обл., г. Курган, ул.  Набережная, 12, проводит конкурентную процедуру запроса цен, и в этой связи приглашает юридических лиц и частных предпринимателей (далее — Участники) подавать свои предложения на поставку Стерилизатора ГК-100-3:

| № п/п | Наименование МТР | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стерилизатор паровой ГК-100-3 с горизонтальной камерой | шт. | 1 |

- Условия оплаты: 50% предоплата, окончательный расчет в течение 15 дней после получения Покупателем партии товара, накладных и оригинала счет - фактуры.

В случае если победителем признан участник, с которым ранее не было договорных отношений, то расчет осуществляется в  течение  15  дней   после  получения Покупателем каждой партии товара, накладных и оригинала  счет – фактуры.

Особые требования:

Продукция должна быть новой, изготовленной не ранее чем за 6 месяцев до даты проведения закупки.

  - Продукция должна быть изготовлена согласно ГОСТам или ТУ, поставлена с приложением оригиналов документов, подтверждающих качество продукции (паспортов или сертификатов):

| № п/п | Требуемые характеристики | Требуемые параметры (диапазон, наличие) | Указать фактические параметры |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стерилизатор паровой ГК-100-3 с горизонтальной круглой камерой | наличие |  |
| 1 | Область применения: |  |  |
| 1.1 | Предназначен для стерилизации в стационарных медицинских учреждениях водяным насыщенным паром под давлением перевязочных материалов, хирургических инструментов, хирургических перчаток и других медицинских принадлежностей, не портящихся при воздействии на них паром. |  |  |
| 2 | Материал стерилизатора: |  |  |
| 2.1 | Стерилизационная камера и парогенератор изготовлены из высоколегированной нержавеющей стали и являются единой сварной конструкцией. | наличие |  |
| 3 | Функциональные характеристики: |  |  |
| 3.1 | Полуавтоматическое управление | наличие |  |
| 3.2 | Предварительное удаление воздуха из камеры – гравитационное | наличие |  |
| 3.3 | Вакуумная сушка простерилизованных изделий осуществляется при помощи конденсатора | наличие |  |
| 3.4 | Остаточная влажность текстильных материалов не более 2%, что соответствует требованиям Международных стандартов | наличие |  |
| 3.5 | Возможна ручная заливка воды в парогенератор | наличие |  |
| 3.6 | Боковое расположение контрольных приборов, для контроля операций, производимых кранами управления. | наличие |  |
| 3.7 | Блокировка включения при открытой крышке | наличие |  |
| 3.8 | Теплоизоляционные чехлы на ручках кранов управления | наличие |  |
| 3.9 | Шарнирное крепление двери на траверсе | наличие |  |
| 4 | Технические характеристики: |  |  |
| 4.1 | Источник питания: |  |  |
|  | сеть переменного тока: напряжение, В | 380 |  |
|  | Потребляемая мощность, кВт | 16 |  |
| 4.2 | Давление пара в стерилизационной камере | 0,22 МПа |  |
| 4.3 | Объем стерилизационной камеры, дм3 | не менее 100 |  |
| 4.4 | Загрузочный объем стер. камеры, дм3 | не менее 72 |  |
| 4.5 | Диаметр стерилизационной камеры, мм | не менее 400 |  |
| 4.6 | Высота загрузки, мм | не менее 785 |  |
| 4.7 | Производительность встроенного парогенератора, кг/ч пара | не менее 15,87 |  |
| 4.8 | Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | не более 1130х710х1500 |  |
| 4.10 | Масса, кг | не более 240 |  |
| 5 | Комплектация |  |  |
| 5.1 | Парогаситель | наличие |  |
| 5.2 | Стеркамера | наличие |  |
| 5.3 | Парогенератор | наличие |  |
| 5.2 | Набор запасных частей | наличие |  |
| 5.3 | КСК 18 | не менее 4 |  |
| 6 | Дополнительная условия |  |
| 6.1 | Дата выпуска стерилизатора, года, не ранее | 2011 |  |
| 6.2 | Гарантийное обслуживание | не менее 12 месяцев |  |
| 6.3 | Послегарантийное обслуживание | возможность |  |
| 6.4 | Монтаж и обучение на рабочем месте | наличие |  |
| 7 | Документы |  |  |
| 7.1 | Сертификат Госстандарта РФ | наличие |  |
| 7.2 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | наличие |  |
| 7.3 | Санитарно-гигиеническое заключение | наличие |  |
| 7.4 | Инструкция по эксплуатации на русском языке. | наличие |  |

  - Не допускается подача предложений на отдельные позиции или часть объема, по какой - либо из позиций вышеуказанного перечня.

  - По итогам проведенного запроса цен Заказчик имеет право изменить количество приобретаемой продукции в зависимости от выделенного финансирования и сложившейся цены, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения количества продукции.

  - Подача альтернативных предложений не допускается.

- Продукция должна быть поставлена в апреле 2012 году на условиях, предусмотренных в спецификации к договору, после их подписания, возможна досрочная поставка продукции. При контейнерной и автомобильной отгрузке должен быть приложен лист описи отгруженной продукции, подлинный транспортный документ (ж/д накладная) и акт на транспортные расходы (при наличии дополнительных услуг, данные услуги расшифровать).

- Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в приложении №1 к настоящему запросу цен, и быть действительным не менее чем до 31.12.2012 г. Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Поставщика без доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). Предложение также должно быть скреплено печатью поставщика.

- Стоимость продукции рассчитывается с учетом транспортных расходов, затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

- Место доставки:  640018, г. Курган, ул. Набережная, 12.

- Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

- Предложения принимаются до 17.00 (местное время), 15.00 (МСК), 23.03.2012 г.  (дата и время окончания принятия предложений) одним из следующих способов:
- на бумажном носителе по адресу: 640018, г. Курган, ул. Набережная, 12;
- по факсу +7 (3522) 46-54-99;
- по электронной почте e-mail: vnn@45kvk.ru, omts1@45kvk.ru (по электронной почте документы отсылаются в сканированном виде).

- Контактное лицо:

Витевская Наталья Николаевна т/ф.: 8(3522) 46-54-99, email:  vnn@45kvk.ru;

Благинин Денис Александрович, т/ф.: 8(3522) 46-54-99, e-mail: omts1@45kvk.ru

- Критерием для определения Победителя является наименьшая цена предложения при условии соответствия самого предложения и предлагаемой продукции условиям настоящего запроса цен.

- После определения Победителя Заказчик уведомит его и в течение 15 дней подпишет Договор поставки вышеуказанной продукции на условиях настоящего запроса цен и предложения победителя.

- При необходимости Заказчик имеет право внести изменения в настоящий запрос цен, а так же продлить срок приёма Предложений, установленный в пункте № 8.

- Данная процедура запроса цен не является конкурсом, и её проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданскогокодекса Росссийской Федерации. Данная процедура запроса цен также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-10651 части второй гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса цен не накладывает на Заказчика соответствующего объёма гражданско-правовых обязательств.

- Организатор запроса цен имеет право отказаться от проведения запроса цен и от всех полученных предложений в любой момент без каких-либо для себя последствий, не неся никакой ответственности перед Участниками запроса цен или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Приложения:

- форма Предложения  на поставку продукции.

| На фирменном бланке + исходящий номер и дату |
| --- |
|  | «__»_________года |  |  |  |  |  |  |
| Предложение на поставку продукции № |
| Изучив извещение о проведении открытого запроса цена №___ от «__»_______ года на поставку ______, мы нижеподписавшиеся, ______________________________________________________________________________________________________________________ (полное наименование Участника указанием организационно-правовой формы), зарегистрированное по адресу ___________________________________________________________________________________________, предлагаем осуществить поставку следующей продукции: |
| (наименование оборудования и МТР укрупнённо) |
| на сумму_____________, подтвержденную прилагаемой таблицей цен, которая является неотъемлемой частью настоящего предложения. |
| № п/п | Наименование МТР | Тип, № чертежа | Производитель | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, руб. с НДС | Всего стоимость, руб. (с НДС) |  |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 0,00 |  |
|  | в том числе НДС (18%) | 0,00 |  |
| 1. Цена предложения, предлагаемая нами, составляет (с учетом транспортных затрат, с НДС): |  |
| ( ) рублей копеек |  |
| (сумма цифрами и прописью) |  |
| 2. Мы обязуемся в случае принятия нашего предложения поставить оборудование в срок ____ |  |
| 3. До подготовки и оформления официального договора настоящее предложение вместе с Вашим уведомлением о присуждении договора будут выполнять роль обязательного договора между нами. |  |
| 4. Данное предложение имеет статус оферты и действительно до _____________ |  |  |  |  |  |  |
|  | Руководитель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Наименование организации) |  | (Подпись) | ( Ф.И.О.) |  |  |
|  | (печать) |  |  |  |  |  |  |  |