Техническое задание на комбинированную машину КО-560 или эквивалент

| № п/п | Наименование товара, комплектация | Срок предоставления гарантии качества | Год выпуска | Кол-во, шт. | Характеристики товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение автомобиля: машина с илососным и каналопромывочным оборудованием, для профилактической санитарной очистки колодцев и трубопроводов городской ливневой канализации от ила, грунтовых наносов и других загрязнений, а также ликвидации в них аварийных засоров. Год выпуска – 2016 (новый, без пробега) | 12 месяцев | 2016 |  | Шасси на базе КАМАЗ 65115 |
|  |  |  |  |  | Колесная формула 6х4 |
|  |  |  |  |  | Мощность двигателя не менее 280 л.с. |
|  |  |  |  |  | Соответствие экологическим нормам не менее ЕВРО-4 |
|  |  |  |  |  | Гидрофикация автомобиля |
|  |  |  |  |  | Гидросистема машины должна быть смонтирована из металлических трубопроводов и рукавов высокого давления |
|  |  |  |  |  | Бак с маслозаливной горловиной с сапуном для рабочей жидкости (масляный бак) со сливом отработанного масла при замене масла; |
|  |  |  |  |  | Сливной фильтр со сменным элементом; |
|  |  |  |  |  | Гидрораспределители с линиями управления рабочими органами; не менее двух |
|  |  |  |  |  | Предохранительные гидравлические клапана |
|  |  |  |  |  | Электрооборудование |
|  |  |  |  |  | Пульт управления в кабине машины |
|  |  |  |  |  | Дистанционный пульт управления оборотами двигателя, установленный в отсеке |
|  |  |  |  |  | Дистанционные пульты в отсеке для управления фиксатором стрелы, клапаном всасывающей трубы, движением цистерны, крышки цистерны и стрелы |
|  |  |  |  |  | Электрическая система контроля уровня ила в цистерне |
|  |  |  |  |  | Реле |
|  |  |  |  |  | Плавкие вставки |
|  |  |  |  |  | Переносная фара-прожектор |
|  |  |  |  |  | Проблесковый маяк не менее 2шт. |
|  |  |  |  |  | Пневмосистема |
|  |  |  |  |  | Пневмоцилиндры управления стрелой, не менее двух |
|  |  |  |  |  | Продувка водяной системы высокого давления в зимнее время, наличие |
|  |  |  |  |  | Пневматичекский привод включения КОМ |
|  |  |  |  |  | Илососное оборудование |
|  |  |  |  |  | Вместимость иловой цистерны не менее 6 м3 |
|  |  |  |  |  | Производительность вакуум-насоса не менее 720 м3/ч |
|  |  |  |  |  | Глубина очищаемого колодца до 8 м |
|  |  |  |  |  | Максимальное разрежение в цистерне до 0,085 МПа |
|  |  |  |  |  | Температурный режим работы от -200С до +400С |
|  |  |  |  |  | Гидросмыв цистерны |
|  |  |  |  |  | Дополнительный лючок для слива иловой воды |
|  |  |  |  |  | Визуальный контроль уровня ила в цистерне |
|  |  |  |  |  | Каналопромывочное оборудование |
|  |  |  |  |  | Вместимость баков для чистой воды не менее 5 м3 |
|  |  |  |  |  | Производительность насоса высокого давления не менее 12,5 м3/ч |
|  |  |  |  |  | Максимальный диаметр очищаемых труб до 1000 мм |
|  |  |  |  |  | Минимальный диаметр очищаемых труб от 150 мм |
|  |  |  |  |  | Длина рукава высокого давления не менее 100 м |
|  |  |  |  |  | Максимальное давление воды до 15 МПа |
|  |  |  |  |  | Температурный режим работы от -200С до +400С |
|  |  |  |  |  | Комплект размывочных головок , не менее трех |
|  |  |  |  |  | Водо-жидкостный эжектор для перекачивания с глубины 12 м |
|  |  |  |  |  | Барабан с пистолетом обмывочным |
|  |  |  |  |  | Дополнительное оборудование и функции |
|  |  |  |  |  | Отопительная установка для обогрева отсека |

Гарантийное, сервисное и техническое обслуживание должно проводиться в специализированых сервисных центрах, в г. Кургане., либо выезд специализированой бригады при гарантийном случае.

Начальник АТЦ                               Ярославцев А.Л.